## Slide 1: Разработка метода обработки сигнала ЭКГ для эффективной оценки сердечного ритма пациента с использованием свёрточной нейронной сети
Гордиенко Д.В.1, Кравченко А.О.1
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Москва, 2024 г.

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Сердечно-сосудистые заболевания остаются глобальной проблемой здравоохранения. Традиционные методы анализа ЭКГ могут быть недостаточно точными или эффективными
С использованием нейронных сетей (NN) становится возможным создание более точных и автоматизированных методов обработки сигнала ЭКГ.
Разработка метода обработки сигнала ЭКГ с использованием NN обещает улучшить диагностику, мониторинг и лечение сердечно-сосудистых заболеваний..
3

## Slide 4: ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В рамках данного исследования основной задачей было разработать метод обработки сигнала ЭКГ с использованием свёрточной нейронной сети для эффективной оценки сердечного ритма пациента.
Конкретные подзадачи включали в себя:
Обучение нейронной сети на данных ЭКГ, подбор гиперпараметров, подбор архитектуры сети
Классификацию сердечного ритма пациентов на три и два основных класса (синусовый ритм, фибрилляция предсердий и прочие аритмии)
Оценка точности классификаторов и выбор наилучшей модели для дальнейшего использования
4

## Slide 5: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

## Slide 6: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Chart: Распределение записей
| SR | AF | VA
Исследования в АПЦ № 1 за 2019 г. | 2000 | 1587 | 2841
ОПИСАНИЕ ДАТАСЕТА
Данные основывались на датасете из “PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset”
Число записей 6528, частота дискретизации 500 Гц
AF состоит из записей фибрилляции и трепетания предсердий. VA - это все другие типы аритмий, объединенные в один большой класс. SR – синусовый ритм. Ограничен 2000 записей для баланса
6

## Slide 7: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Представление в виде изображения с 12 отведениями
Представление в виде спектрограммы
Представление в виде проекций векторной ЭКГ
7

## Slide 8: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИДЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Были взяты 12 отведений, и построены в одном пространстве с одной вертикальной осью
Полученный график переводился в формат изображения
Дальше производилось сжатие изображения в 2 раза
8

## Slide 9: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИДЕ СПЕКТРОГРАММЫ
Были взяты I и V1 отведение и применено непрерывное вейвлет преобразование
Основными вейвлетами были выбраны «мексиканская шляпа», вейвлет Морле и Шеннона
Дальше полученная матрица комплексных чисел подавалась на вход. Были рассмотрены варианты разделения по действительным и мнимым каналам, а также взятия по модулю
9
9

## Slide 10: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИДЕ ВЕКТОРНОЙ ЭКГ
Сначала по 12 отведениям строилась векторная ЭКГ в 3-х мерном пространстве
Затем точки проецировались на три плоскости
В процессе применялась центровка и локальная или глобальная нормировки
10

## Slide 11: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ResNet18
GoogLeNet
ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ CNN
11

## Slide 12: РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 13: РЕЗУЛЬТАТЫ
Задача | Метод представления данных | Метрики качества | Проведение МРТ под наркозом в рамках амб. визита | Срок ожидания МРТ под наркозом
 |  | Accuracy | Recall | Precision
Трёхклассовая (AF / VA / SR) | Изображение (ResNet18) | 43% | 36% | 47%
НПЦ ДП | Векторная ЭКГ (ResNet18) | 43% | 41% | 43%
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова | Спектрограмма (ResNet18) | 69% | 69% | 69%
Двухклассовая (AF / SR) | Спектрограмма (ResNet18) | 93% | 93% | 94%
НПЦ СМП детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Векторная ЭКГ (ResNet18) | 70% | 70% | 70%
ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского | Векторная ЭКГ (GoogLeNet) | 82% | 82% | 83%
13

## Slide 14: ОБСУЖДЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Из рассмотренных вариантов представления данных наименее информативным оказалось представление изображением, в то время как наивысшую информативность имеет спектральное представление.
Низкие результаты решения трёхклассовой задачи связаны с некомпактностью класса аритмий (VA).
Выборку данных необходимо дополнительно обрабатывать: среди записей существуют сильно зашумленные, которые нужно дополнительно фильтровать. Также присутствуют выбросы.
14

## Slide 15: ОБСУЖДЕНИЕ
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
93%
ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ВЕЙВЛЕТ
82%
ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ВЭКГ
2 000
РАЗМЕР ВЫБОРКИ
В работе использовался подход, основанный на применении свёрточных нейронных сетей (CNN) для анализа сигнала ЭКГ. Исследование сравнивает различные методы представления данных ЭКГ, такие как совмещение отведений, векторное представление и вейвлет-преобразование.
Результаты исследования показывают высокие показатели точности и метрик классификации для двухклассовой задачи (синусовый ритм и фибрилляция предсердий) при использовании векторной ЭКГ. Однако, эти показатели всё ещё ниже относительно базового решения при представлении в виде вейвлет-преобразования. Это исследование показывает возможность использования ВЭКГ для классификации сердечного ритма
15

## Slide 16
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
npcmr@zdrav.mos.ru
+7 (495) 276 - 04 - 36
telemedai.ru
ikrav514@gmail.com
+7 (915) 291 - 30 - 45
16